| Conditions d’exercices : moyens et ressources | Matériels Outillage |  |
| --- | --- | --- |
|  | Documents |  |
|  | Multimédia |  |

Activités professionnelles :

| F1 - Préparation des équipements | A1-1 Préparer, intégrer, assembler, raccorder le matériel A1-2 Intégrer les logiciels |
| --- | --- |
| F2 - Installation | A2-2 Mettre en place, raccorder, tester et valider les supports de transmission A2-3 Mettre en place les équipements, les logiciels, configurer, paramétrer, tester et valider |

Compétences :

| A1-1 (F1) | C2-1 Faire un bilan de l’existant |
| --- | --- |
| A1-2 (F1) | C3-3 Réaliser l’intégration logicielle d’un équipement |
| A2-2 (F2) | C4-3 Installer les supports |
| A2-3 (F2) | C4-5 Installer et configurer les éléments du système C5-2 Vérifier le fonctionnement des matériels et logiciels en interaction |

PRESENTATION GENERALE :

1 - LECTURE DU SUJET :

Prenez bien votre temps et analysez bien le travail demandé, le matériel dont vous avez besoin et tous les paramètres qui vous serviront pour mener à bien ce TP. Il est vivement conseillé de lire en entier le texte de ce TP avant de commencer à y répondre.

2 - MISE EN SITUATION :

L’entreprise « Agence Aquitaine SEN Télécom », que vous représentez, a installé, en accord avec le client, du matériel de la marque Adept.

Votre responsable technique vous demande de vous approprier les caractéristiques fonctionnelles du système afin de réaliser un dossier de suivi de chantier dans le but d’une intervention future.

3 - ACTIVITES :

En vous aidant des mémentos de l’IPBX et des téléphones, compléter le document suivant.

1. GENERALITES

1.1. Donner les fonctions principales de cet autocommutateur.

Télécommunication : serveur vocal, mise en attente, transfert d’appel, conférence, appel interne, appel externe, horaire d’ouverture, gestion de SDA, etc…, TOIP. Réseau : Routeur ADSL, serveur DHCP, Firewall. CTI multi-postes sur le réseau local

1.2. Compléter les tableaux ci-dessous avec les caractéristiques techniques de l’I.P.B.X.

| Tension d’alimentation du bloc alimentation | U = 100 - 240V |
| --- | --- |
| Puissance apparente à vide | S = 15VA |
| Puissance consommée (max) | P = 70 W |
| Tension de sortie du bloc alimentation | 12V |
| Intensité en sortie du bloc alimentation | 5.5A |
| Taille du coffret (H x L x P) | 5.9 x 34.7 x 24.6 |

|  | min | max |
| --- | --- | --- |
| Nombre de carte USB / LAN | 1 | 1 |
| Nombre de carte Maître switch | 0 | 1 |
| Nombre de carte 4Z/I | 0 | 3 |
| Nombre de carte DECT | 0 | 2 |
| Nombre de carte lignes | 1 | 1 |

1.3. Donner le rôle du module mémoire de type CompactFlash :

2. BLOC d’alimentation

2.1. Quelle est la fonction principale de ce boîtier ?

Alimenter en TBTS 12V l’IPBX.

2.2. Donner la signification des pictogrammes du bloc alimentation

3. Carte interface ip

3.1. Quelle est la fonction principale de cette carte ?

On/Off, Reset et voyants d’états USB : connecter un PC pour configurer l’I PBX, accès réseau local, taxation LAN/WAN : accès réseau local ou raccordement modem DSL Alimenter et secourir en tension le PABX.

4. Carte SWITCH/ MAITRE ETHERNET

4.1. Quelle est la fonction principale de cette carte ?

Exploiter un réseau local, raccorder un réseau LAN, connecter une imprimante ou un taxateur, connecter des postes ip.

4.2. Donner la signification des ports et des voyants de la carte.

4.3. La signification de PoE est : Power over Ethernet, ce qui permet d’alimenter des équipements directement par le port Ethernet.

Donner la puissance disponible sur la carte ainsi que le nombre de terminaux IP pouvant être alimentés :

5. Cartes TERMINAUX

5.1. Quelle est la fonction principale de cette carte ?

Permettre le raccordement des terminaux analogiques, dédiés, fax, modem, télé payement.

5.2. Quels sont les types de terminaux que l’on peut connecter sur la carte 4PS

|  | OUI | NON |
| --- | --- | --- |
| Télécopie | X |  |
| Téléphone IP |  | X |
| Téléphone ISDN |  | X |
| Téléphone dédié | X |  |
| Caméra IP |  | X |
| Téléphone analogique | X |  |
| Portier | X |  |

5.3. Donner le nombre maximal de poste que l’on peut connecter sur l’o.box

| Nb de terminaux par carte | Nb de carte | Nb max de terminaux |
| --- | --- | --- |
| 4 | 3 | 12 |

5.4. Donner la distance maximale pour le raccordement :

| Poste Z multifréquences : | 1km |
| --- | --- |
| Poste dédié : | 500m |
| Portier : | 100m |

6. Carte DECT

6.1. Quelle est la fonction principale de cette carte ?

Permettre la gestion de téléphone sans fil

6.2. Que connecte-t-on sur la prise RJ45 de la carte DECT ?

Une borne DECT

6.3. Donner la signification des voyants de la carte DECT

| Etat du voyant | Signification |
| --- | --- |
| Vert fixe | En fonctionnement |

6.4. Donner le nombre maximal de communication simultanée gérée par 1 borne :

1

6.5. Donner le nombre maximal de terminaux DECT que l’on peut inscrire par carte :

8

6.6. Donner le nombre maximal de terminaux DECT que peut gérer l’o.box :

16

6.7. Donner la portée d’une borne DECT (en champ libre) :

300m

6.7. Donner la distance maximale entre l’o.box et une borne DECT :

150m

7. Carte INTERFACE RESEAU COMMUTE

7.1. Quelle est la fonction principale de cette carte ?

Permettre le raccordement d’accès de base et de terminaux numériques S0

7.2. Quelle est la configuration de la carte présente

| 1 T0 |  |
| --- | --- |
| 2 T0 |  |
| 4TO |  |
| 1T0 / 2LR |  |
| 2T0 / 2LR | X |
| 2LR |  |
| 4LR |  |

7.3. Donner la signification des voyants de la carte Interface Réseau Commuté

8. LES COMBINES

8.1. Compléter le tableau ci-dessous avec les caractéristiques des postes

| Poste | Analogique / Dédié / ip | Connectique RJ11/R45 ou RJ45/RJ45 ou onde radio |
| --- | --- | --- |
| a.901 | Analogique | RJ11/RJ45 |
| e.950 | Dédié | RJ11/RJ45 |
| A260 | Analogique / DECT | Onde radio |
| I950 ip.930 ou ip.950 | ip | RJ45/RJ45 |

8.2. Etude du poste A260

Donner les fonctions principales du poste

8.3. Etude du poste a.901

Donner les fonctions principales du poste

8.4. Etude du poste e.950

Donner les fonctions principales du poste

8.5. Etude du poste ip.930

Donner les fonctions principales du poste

8.6. Etude du poste ip.950

Donner les fonctions principales du poste

9. MODELISATION

Soit le diagramme sagittal suivant :

9.1. Compléter les liaisons manquantes

9.2 Compléter les patatoïdes manquants

9.3 Caractériser les liaisons L2, L13 et L16 (information, grandeur physique, support de la grandeur)

L2 : énergie, grandeur électrique, câble d’alimentation L13 : information, grandeur numérique, paire torsadée/câble RJ45 L16 : audio, onde électromagnétique, support hertzien

9.4 Quelle carte doit-on changer pour passer d’une liaison RNIS à une liaison RTC ?

Carte réseaux commuté

10. TEST DU MATERIEL

10.1. Connecter 1 poste évolué, 1 poste simple et un poste IP sur le PABX

|  | N° du poste | Type de poste |
| --- | --- | --- |
| Poste 1 | 401 | e950 |
| Poste 2 | 402 | a901 |
| Poste 3 | 405 | Ip930 |

Faire vérifier par l'enseignant

Autonomie totale □		Autonomie partielle	□	Aide totale □

10.2. Alimenter et démarrer l’o.box, effectuer un Reset (« configuration usine »)

Vérifier que tous les postes communiquent

Faire vérifier par l'enseignant

Autonomie totale □		Autonomie partielle	□	Aide totale □

10.3. Décabler et ranger le matériel.

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 							Date :

| Liste des compétences mises en œuvre Pour évaluer remplir la case correspondante avec une croix X | Critères | En autonomie | Avec aide | Non réalisé | Causes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2-1 | Identifier un élément | Document renseigné |  |  |  |  |
| C3-1 | Repérer les supports de transmission | Diagramme sagittal |  |  |  |  |
| C3-7 | Mettre sous énergie | Ordre chronologique |  |  |  |  |
| C3-9 | Participer à la mise en route | Connexion des différents postes |  |  |  |  |
| C4-1 | Effectuer les tests | Test de fonctionnement |  |  |  |  |
| C4-2 | Vérifier la conformité du fonctionnement des matériels et logiciels associés | Concordance n° de poste |  |  |  |  |
| C5-1 | Prendre connaissance et appliquer la procédure | Respect des consignes |  |  |  |  |
| C5-2 | Renseigner un compte-rendu | Les infos techniques des matériels |  |  |  |  |
| C5-3 | S’intégrer à la démarche qualité du service | Ergonomie, rangement matériel |  |  |  |  |
| C5-4 | Identifier les habilitations électriques requises pour une tâche à exécuter | Tableau des caractéristiques électriques du PABX |  |  |  |  |

Bilan personnel :

Remarques professeur :

# Text boxes

Durée :			Lieu :

3 heures			Salle G316

Carte réseaux commuté

On demande :

« Valider les caractéristiques fonctionnelles de l’IPBX o.box dans le but de créer un dossier de suivi de chantier ».

Carte DECT

Critères d’évaluations :

- Exactitude des réponses fournies.

- Rigueur lors des manipulations.

- Autonomie générale.

- Propreté et soin du travail.

- Orthographe et grammaire.

- Respect des activités de groupe.

- Emploi du vocabulaire adapté.

- Notion de temps.

Durée :			Lieu :

3h

Préparation Formation Habilitation Electrique :

L8

3

L9

L10

#### BAC PRO

#### S.E.N.

3_________________________________________________________________

4_______________________________________________________________________________________

Carte terminaux

Carte Interface IP

L4

L3

L7

Réseau EDF

L2

L5

On veut valider le fonctionnement d’un autocommutateur en analysant les différents paramètres.

Travail : En binôme

L12

Date :

Réseau France Télécom

L1

L13

Nom :			       Prénom :

Nom : 			       Prénom :

CI1: Modélisation des systèmes spécifiques

Travail : En binôme

Un ordinateur

Mémento de l’IPBX et des postes téléphoniques sur support informatique

Classe :

Nom :			       Prénom :

Nom : 			       Prénom :

Note : 				        /20

Classe :

Date :

L6

Carte Alimentation

B0V

B1V

un IPBX o.box.

1 poste téléphonique évolué e950 muni de son cordon RJ11/RJ45

1 poste téléphonique standard a901 muni de son cordon RJ11/RJ45

1 téléphone DECT Siemens Gigaset A260

1 poste téléphonique ip.930 ou ip.950

Problématique :

Ordinateur

Borne DECT

Port 1 à 4

Désignation :

Type de raccordement :

Protocoles et débits :

|  | Etats des voyants | Signification |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vert | Câble 100MB/s branché |
|  | orange | Câble 10MB branché |
| 2 | Orange fixe | Lien établi |
|  | Orange clignotante | Présence de traffic |

1

4

2

Poste a901

Bouton Marche/Arrêt

Voyant Alimentation

| Etat du voyant | Signification |
| --- | --- |
| Eteint | Pas d’alimentation secteur |
| Verte | Alimentation secteur OK |
| Rouge | initialisation |
| Vert clignotant | Alimentation batterie |

Bouton Reset

| Etat du B.P. | Signification |
| --- | --- |
| Appui inf. à 3 s | Reset (arrêt/marche) |
| Appui entre 3 et 6 s | Reconfiguration d’usine |
| Appui supérieur à 6 s | Aucune modification |

1_________________________________________________________________

2_________________________________________________________________

Carte switch/Ethernet

Poste ip930

WAN/LAN

LP Charles PEGUY

Poste A260

Sauvegarder la configuration de l’IPBX

# TP SYSTEMES-TR

Poste e950

Noter l’heure de fin du TP :

Noter l’heure de début du TP :

RJ45/RJ45

port Ethernet LAN

Ethernet ; 10MB/s ou 100MB/s

32W, 4 terminaux ip

Voyant « lignes analogiques »

| Etat du voyant | Signification |
| --- | --- |
| clignotant | Appel en cours |
| fixe | Communication établie |

TP N° 1.2 :

IPBX o.box

« Découverte du système.

Appropriation des caractéristiques

fonctionnelles »

9____________________________________________________________________

Voyant « Accès de base »

| Etat du voyant | Signification |
| --- | --- |
| éteint | libre |
| allumé | occupé |

6_______________________________________________________________________

7_______________________________________________________________________

8_______________________________________________________________________

Voyants WAN

| Etat du voyant | Signification |
| --- | --- |
| Vert (gauche) | 100MB/s |
| Orange (gauche) | 10MB/s |
| Orange fixe (droite) | Lien établi |
| Orange clignotante (droite) | Présence de traffic |

4____________________________________________________________________

5_____________________________________________

_______________________

1____________________________________________________________________

2_____________________________________________

_______________________

1

4

3_______________________________________________________________________

4_______________________________________________________________________

5_______________________________________________________________________

5

3

2

1

2

3

4

1__________________________________________________________________________

2__________________________________________________________________________

3__________________________________________________________________________

4__________________________________________________________________________

Centre d’intérêt

L11

L14

L15

L16